# 案例分析 － 某中学网络故障诊断

# 故障描述

故障地点：

江苏省某中学校园网

故障现象：

严重网络阻塞，客户机之间相互ping时严重丢包，校园网用户访问互联网的速度非常慢，甚至不能访问。

故障详细描述：

整个校园网突然出现网络通讯中断，内部用户均不能正常访问互联网，在机房中进行ping包测试时发现，中心机房客户机对中心交换机管理地址的ping包响应时间较长且出现随机性丢包，主机房客户机对二级交换机通讯的通讯丢包情况更加严重。

# 故障详细分析

## 前期分析

初步判断引起问题的原因可能是：

- 交换机ARP表更新问题

- 广播或路由环路故障

- 病毒攻击

需要进一步获取的信息：

- ARP信息

- 交换机负载

- 网络中传输的原始数据包

## 故障具体分析排查

开始实际具体排查工作：

- 在主机房的客户机和以下的客户机上分别使用“arp –a”命令查看ARP缓存信息，结果正常；

- 登录中心交换机查看各端口的流量，由于交换机反应速度较慢，操作超时，无法获得负载的实际流量；

- 使用科来网络分析系统5.0捕获并分析网络中传输的数据包，具体过程如下。

在中心交换机上做好端口镜像配置操作，并将分析用笔记本接到此端口上，启动科来网络分析系统5.0捕获分析网络的数据通讯，约2.5分钟后停止捕获并分析捕获到的数据包。

XX中学校园网的主机约为1000台，一般情况下，同时在线的有600台左右。在停止捕获后，我们在科来网络分析系统5.0主界面左边的节点浏览器中发现，内部网络（Private-Use Networks）同时在线的IP主机达到了6515台，如图1，这表示网络存在许多伪造的IP主机，网络中可能存在伪造IP地址攻击或自动扫描攻击。

选择连接视图，发现在约2.5分钟的时间内网络中共发起了3027个连接，且状态大多都是客户端请求同步，即三次握手的第一步，由TCP工作原理可知，TCP工作时首先通过三次握手发起连接，如果请求端向不存在的目的端发起了同步请求，由于不会收到目的端主机的确认回复，其状态将会一直处于请求同步直到超时断开，据此，我们现在更加断定校园网中存在自动扫描攻击。

详细查看图1的连接信息，发现这些连接大多都是由192.168.5.119主机发起，即连接的源地址是192.168.5.119。选中源地址是192.168.5.119的任意一个连接，单击鼠标右键，在弹出的右键菜单中选择“定位浏览器节点>>端点1 IP”，这时节点浏览器将自动定位到192.168.5.119主机。

（图1 网络中的TCP连接信息）

选择图表视图，并选中TCP连接子视图项，查看192.168.5.119主机的TCP连接情况，如图2所示。查看图2可知，192.168.5.119这台主机在约2.5分钟的时间内发起了2800个连接，且其中有2793个连接都是初始化连接，即同步连接，这表示192.168.5.119主机肯定存在自动扫描攻击。

（图2　192.168.2.119主机的TCP连接信息）

选择数据包视图查看192.168.5.119传输数据的原始解码信息，如图3。从图3可知，这些数据包的大小都是66字节，协议都是CIFS，源地址都是192.168.5.119，而目标地址则随机产生，目标端口都是445，且数据包的TCP标记位都将同步位置1，这说明192.168.5.119这台机器正在主动对网络中主机的TCP 445端口进行扫描攻击，原因可能是192.168.5.119主机感染病毒程序，或者是人为使用扫描软件进行攻击。

（图3　192.168.2.119主机的数据包解码信息）

找到问题的根源后，正准备对192.168.5.119主机进行隔离，这时因其它事情中断分析工作约10分钟左右。

继续工作，隔离192.168.5.119主机的同时再次将启动科来网络分析系统5.0捕获分析网络的数据通讯，约2.5分钟后停止捕获并分析捕获到的数据包。

分析捕获到的数据包，网络中又出现了3台与192.168.5.119相似情况的主机，且这些主机发起的同步连接数都大大超过192.168.5.119，图4所示的即是其中一台主机在约2.5分钟内的发起的连接数，其中同步连接达到了6431个。

通过这个情况，我们可以肯定192.168.5.119和新发现的三台主机都是感染了病毒，且该病毒会主动扫描网络中其它主机是否打开TCP 445端口，如果某主机打开该端口，就攻击并感染这台主机。如此循环，即引发了上述的网络故障。

（图4　192.168.4.34主机的TCP连接信息）

网管人员立即对新发现感染病毒的3台主机进行隔离，ping测试响应时间立刻变为1ms，网络通讯立刻恢复正常。

在分析中，我们还发现，192.168.101.57主机占用的流量较大，其通讯数据包的源端和目的端都使用UDP 6020端口，且与192.168.101.57通信的地址227.1.2.7是一个组播IP地址，签于此，我们推测192.168.101.57可能在使用在线视频点播之类的应用，并因此对网络资源造成了一定程度的耗费，其通讯数据包如图5所示。对于这种情况，网管人员也应对其进行检查，确定其合法性，以避免网络带宽被一些非关键业务所耗费。

（图5　192.168.101.57主机的通讯数据包信息）

在第一次和第二次捕获之间，相隔仅10分钟的时间，网络中就被新感染主机三台。由此我们可以想象，如果不使用网络检测分析软件捕获分析网络中传输的数据包，仅通过查看交换机的端口流量，或者使用单纯的流量软件，将很难找到问题的根源，这样网络中感染的主机会越来越多，最终将导致整个网络的全部瘫痪。

以上便是笔者使用科来网络分析系统5.0诊断该校园网故障的全过程，在网络出现速度慢、时断时续、不能访问时，网管人员均可使用这种方法对故障进行诊断排查。

成都科来软件有限公司

www.colasoft.ocm.cn

2006年6月