服务监控VS网络分析

# 网络服务监控 vs 网络分析

网络管理有很多类产品，故障管理、性能管理、安全管理、以及服务监控，都是属于网络管理范畴。

从应用来分类，目前的网络管理产品主要分为：服务监控类，信息审计，网络分析这三类。这几类产品有的功能有交叉，但都有自身侧重点。我们这里主要介绍一下服务监控产品与网络分析产品的比较。首先介绍一下概念：

## 服务监控产品：

这里主要是指网管产品，是需要向网络设备发送命令和数据，以及从这些网络设备取得数据和状态信息的产品。

## 网络分析产品：

是对网络数据包的捕获解码，实现对整个网络运行情况进行统计，查看，诊断，分析。

上述两类产品其功能和作用不同，对于两个产品对用户的网络都是必备的产品，下面我们分别从功能，数据分析，工作原理等来区别一下这两类产品的不同：

| 对比 | 服务监控产品 | 网络分析产品 |
| --- | --- | --- |
| 功能侧重不同 | 主要为了管理网络设备（交换机/路由器/防火墙等设备）、监测链路状态。 | 主要为了监测链路运行状态且从底层找到数据故障的根源。 |
| 工作原理不同 | 通过SNMP（简单网络管理协议），来请求受管理设备状态信息，结合自身数据库中信息提供给用户操作界面。 | 捕获检测端口上的信号，提取需要数据，并通过解码技术得到数据在TCP/IP模型各层的原始数据，从而达到分析数据的效果，并通过对这些数据分析、检错、统计、分类之后提供给用户友好的操作截面。 |
| 数据来源不同 | 部分数据通过SNMP协议请求得到，当网络状态不好时，数据传输延迟比较大或者无法通讯，不能及时得到有效数据。（特别是网络链路不稳定时），另一部分数据（如：设备背板图）是通过提取数据库中信息得到的，这部分数据是厂家或用户预先设置的。 对于一些公司的保密数据，厂家和用户无法得到，只能用其他替代数据来代换，数据的可靠性无法保障。 | 不依赖于数据库，捕获网络中所有流通的网络数据包，数据来源真实可靠！ |
|  |  | 不主动向网络内发送数据，不会影响统计结果。 |
|  |  | 不需要兼容交换机或路由器等硬件型号 |
| 网络的适应性不同 | 适合无故障、设备厂家单一、设备均支持SNMP协议的网络，对终端设备管理能力很弱。 | 适合任何以太网环境。并且可以分析多种操作系统的网络数据，包括Windows,Linux,Unix,Solar等 |
| 兼容性不同 | 一般硬件厂家都有适合自己的网管软件，软件兼容性差。 | 采用了“网络诊断技术”和“虚拟还原引擎技术”来分析数据，实现网络流量、通讯监视、故障诊断、安全分析、 性能检测、协议分析等应用，兼容所有厂家的以太网设备。 |