协议分析 － ICMP协议解码详解

# ICMP协议简介

ICMP全称Internet Control Message Protocol，中文名为因特网控制报文协议。它工作在OSI的网络层，向数据通讯中的源主机报告错误。ICMP可以实现故障隔离和故障恢复。

网络本身是不可靠的，在网络传输过程中，可能会发生许多突发事件并导致数据传输失败。网络层的IP协议是一个无连接的协议，它不会处理网络层传输中的故障，而位于网络层的ICMP协议却恰好弥补了IP的缺限，它使用IP协议进行信息传递，向数据包中的源端节点提供发生在网络层的错误信息反馈。

ICMP的报头长8字节，结构如图1所示。

比特0　　　　 7　8　　        15  16　　　　　　　          比特31

| 类型（0或8） | 代码（0） | 检验和 |
| --- | --- | --- |
| 为使用 |
| 数据 |

（图1　ICMP报头结构）

- 类型：标识生成的错误报文，它是ICMP报文中的第一个字段；

- 代码：进一步地限定生成ICMP报文。该字段用来查找产生错误的原因；

- 校验和：存储了ICMP所使用的校验和值。

- 未使用：保留字段，供将来使用，起值设为0

- 数据：包含了所有接受到的数据报的IP报头。还包含IP数据报中前8个字节的数据；

ICMP协议提供的诊断报文类型如表1所示。

| 类型 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 回应应答（Ping应答，与类型8的Ping请求一起使用） |
| 3 | 目的不可达 |
| 4 | 源消亡 |
| 5 | 重定向 |
| 8 | 回应请求（Ping请求，与类型8的Ping应答一起使用） |
| 9 | 路由器公告（与类型10一起使用） |
| 10 | 路由器请求（与类型9一起使用） |
| 11 | 超时 |
| 12 | 参数问题 |
| 13 | 时标请求（与类型14一起使用） |
| 14 | 时标应答（与类型13一起使用） |
| 15 | 信息请求（与类型16一起使用） |
| 16 | 信息应答（与类型15一起使用） |
| 17 | 地址掩码请求（与类型18一起使用） |
| 18 | 地址掩码应答（与类型17一起使用） |

（表1　ICMP诊断报文类型）

ICMP提供多种类型的消息为源端节点提供网络层的故障信息反馈，它的报文类型可以归纳为以下5个大类：

- 诊断报文（类型8，代码0；类型0，代码0）；

- 目的不可达报文（类型3，代码0-15）；

- 重定向报文（类型5，代码0-4）；

- 超时报文（类型11，代码0-1）；

- 信息报文（类型12-18）。

# 详细解码

使用科来网络分析系统捕获数据包，我们得到ICMP回显报文的信息，如图1所示，

（图1  科来网络分析系统抓取的ICMP回显报文）

我们详细介绍在图1中的解码信息，

- 类型：8，表示是一个ICMP回显请求报文；

- 代码：0，表示网络不可达；

- 校验和：表示ICMP的0x425C；使用IP校验和的算法。

- 标识：0x0400

- 序列号：0x0700，每一个ICMP回显报文都有一个序列号且是递增的

- 数据：表示是一个32字节的数据

注：以上是一个ICMP回送报文，可以看出了和前面列出的ICMP报文有点不一样。因为ICMP有几种类型的报文（目标不可达报文，重定向报文，超时报文，回送请求和回送应答报文），每一种报文都相对都有一些区别，这里我们就不在特别介绍。

成都科来软件有限公司

www.colasoft.com.cn

2006年6月