软件使用 － 地址过滤器使用详解

在检测网络故障的时候，并不是每次都捕获网络中的所有数据包，这样分析会加大工作量。我们要有针对性的进行一个主机，一定范围的主机进行分析。然而地址过滤器的设置可以达到这个目地。下面我们介绍下科来网络分析系统的地址过滤器。

# 使用介绍

在科来网络分析系统中，设置简单过滤器的时候会出现地址过滤、端口过滤和协议过滤，现在我们就来详细的说说地址过滤。界面如下图1，

（图1  简单过滤器中地址过滤的设置界面）

选择地址过滤设置中，用户可指定物理地址、IP地址、IP范围、IP子网来定义双方的地址，

同时，也可以对数据包的传输方向做控制选择，可设定是单向的或是双向的。点击可从“名字表”里面选择物理地址或IP。点击图标，可查看地址过滤的格式。

用户可以在下拉菜单中选择4种地址过滤条件置，下面我们来分别介绍：

## 物理地址

在下拉菜单下，选择该种方式，用户就只能用MAC地址来设置过滤器，在下面只能填写物理地址，比如“00:11:22:33:44”。用户还可以从名字表里面选择已有的地址。

## IP地址

IP地址和物理地址类似，选择IP地址类型后，在下面职能填写IP地址，比如“192.168.0.92”，用户也可以在名字表里选择已有的地址。

说明：在IP地址类型下设置过滤器，可以进行地址解析，用户可以将输入的主机名解析成IP地址。

例如：一台电脑主机名为kevin, IP地址为192.168.0.92，输入主机名Kevin,然后选择地址解析，该主机名就会解析为相应的IP地址了。

## IP范围

对于特定的主机，用户可以选择根据IP范围来定义过滤器，比如设置192.168.0.20到192.168.0.100，这个范围，

## IP子网

用户还可以针对某个网段来设置过滤器，比如用户公司的部门是以网段来划分的，我们在检测某个部门的时候，就可以以IP子网来设置地址过滤器。

说明：地址2的地址信息设定和地址1的相同，只是比地址1多了一个“任意地址”。如果对地址的输入格式不清楚，可单击地址类型右侧的“？”按钮查看帮助信息。

以上就是我们对科来网络分析系统中的地址过滤器的使用介绍。

# 应用举例

了解地址过滤器的使用介绍，下面来做个实例，在一个局域网中，我们想检测主机192.168.0.92（MAC地址为00:14:85:CA:F5:22）的通讯情况，我们设置如下：

地址1：主机IP地址或MAC地址    192.168.0.92（MAC地址为00:14:85:CA:F5:22）；

方向：双向；

地址2：任意地址；

如下图2所示，

（图2   地址过滤器的设置）

设置好过滤器，开始捕获数据包，我们捕获到数据包都是该主机与内部及外界的通讯情况。如下图3，

（图3   捕获数据包情况）

从图4，我们可以清楚的看出来，所捕获的数据包都是多是192.168.0.92的通讯情况。

这里我们只举出了IP地址的设置实例，像IP范围，IP子网和MAC地址的设置类似，关键就是要注意在填写相应值时的格式。

说明：IP地址和MAC地址非常相似，你可能会问，两个有什么区别？比如一个网卡下可以绑定多个IP，如果要捕获通过该网卡的所有通讯，这里就只能选择MAC地址拉，

以上就是我们对科来网络分析系统的地址过滤器的介绍。

成都科来软件有限公司

www.colasoft.com.cn

2006年6月