软件使用 － 数据包模式匹配过滤器使用详解

# 使用介绍

在科来网络分析系统中，数据包模式匹配过滤器是一种高级过滤器。在特殊应用的数据通讯中，可以让用户通过某些特征值来设置，进而捕获符合该特征值的数据包，设置界面如下图1，

(图1  设置界面)

图1中可以看到数据包模式匹配过滤器的相关设置选项：

- 类型：提供4种类型（ASCII，HEX,UTF-8,UTF-16）

- 匹配：某种特征值；

- 完全匹配：选择该项，数据要完全匹配特征值才接受；

- 开始偏移和结束偏移：这里两个条件规定了在数据包某位置内进行匹配特征值。默认是0~1518；

# 应用举例

还是举个例子来实践一下，像目前比较流行的BT，要如何才能定义一个BT过滤器呢？我们知道BT软件默认端口是6881-6889，如果只把这个端口范围做为过滤条件是不够的，因为很多高级用户在使用BT软件的时候，都改了端口，如果我们仅通过端口来作为过滤条件是不准确的，这里就需要添加数据包模式匹配过滤器来组合，我们添加BT协议的HEX签名（13426974546f7272656e742070726f746f636f6c），如下图2，

（图2  设置BT的签名）

这样我们就设置好了一个BT过滤器，如图3，

（图3  BT过滤器）

设置好图3的过滤器，开始捕获数据包，我们就可以知道网络中那些主机在使用BT软件了，如下图4，

（图4   捕获数据包情况）

图4中，我们很清楚的看到了192.168.0.92使用BT的情况，在16进制和ASCII解码都可以看到BitTorrent protocol标签信息。

像数据包模式匹配过滤器等高级过滤器，根据实际情况一般都和其他过滤器搭配组合，几乎可以匹配任何条件下的数据包。

以上就是我们对数据包模式匹配过滤器的介绍。

成都科来软件有限公司

www.colasoft.com.cn

2006年6月