软件使用 － 矩阵视图介绍

矩阵视图是科来网络分析系统6.0新增加的一个功能，可对网络中通讯的节点和会话进行详细的统计。界面如下图所示，

上图中，可以看出视图左边显示中有矩阵类型，流量类型，显示选项，用户隐藏的节点，未被现实的节点。右边为矩阵图。

# 矩阵类型

矩阵类型有物理地址和IP地址两种，同时只能选择查看一种类型的矩阵，系统默认选中的是IP。

## 物理地址

根据物理地址来显示矩阵内容，如下图所示，

上图中，由于矩阵类型选择的是物理，所以矩阵中的节点全是物理地址节点，即显示的是网卡之间的通讯。这时，隐藏的节点和未被显示的节点中的节点信息也是物理地址。

## IP地址

根据IP地址节点来显示矩阵内容，如下图所示，

上图中，由于矩阵类型选择的是IP，所以矩阵中的节点全是IP地址节点，即显示的是IP地址之间的通讯。这时，隐藏的节点和未被显示的节点中的节点信息也是IP地址。

# 流量类型

流量类型有单播、多播和广播三种，可以同时选择查看一种或多种类型的流量，系统默认将三种流量全部选中。

## 单播

目标地址和源地址都是单播地址的流量，称为单播流量，选中单播后，右边的矩阵内容显示区会显示网络中单播流量的矩阵信息；

## 多播

目标地址或源地址是多播地址的流量，称为多播流量，有时也称为组播流量，选中多播后，右边的矩阵内容显示区会显示网络中多播流量的矩阵信息；

## 广播

目标地址或源地址是广播地址的流量，称为广播流量，选中广播后，右边的矩阵内容显示区会显示网络中广播流量的矩阵信息。

# 显示选项

显示类型默认有“显示全部数据”、“流量最大的100个节点”、“流量最大的100条会话”、 三个选项和一个“新增...”功能，选项类型之间是单选。

- 显示全部数据：显示符合矩阵类型、流量类型设定的所有矩阵信息；

- 流量最大的100个节点：显示符合矩阵类型、流量类型设定的流量最大的100个节点的矩阵信息；

- 流量最大的100条会话：显示符合矩阵类型、流量类型设定的流量最大的100条会话的矩阵信息；

- 新增：添加自定义的显示过滤条件，单击后弹出如下所示的图，用户可根据自己的需要进行设定。

# 矩阵图

矩阵图显示网络中通讯的节点和会话，图中的点表示节点，线表示会话。科来网络分析系统的矩阵图有以下特点：

- 节点的大小和线条的粗细可以表示流量的大小

- 节点和会话呈绿色表示当前正在通讯

- 当选中某个节点，此时该节点和它的对等节点及会话都变成红色

- 可拖拽某个节点，鼠标指针变成手型

- 可以自定义矩阵图中的表示设置

用户隐藏的节点：显示用户手动隐藏的节点信息。

未被显示的节点：显示由于应用显示过滤，而没有在矩阵内容显示区里显示的节点信息。

成都科来软件有限公司

www.colasoft.ocm.cn

2006年6月